## Slide 1
Proceso Normativo
Programación de la Operación
Sistemas de Energía
Mayo 2019

## Slide 2
Proceso Normativo Programación Operación
Proceso Programación Operación: mejoras posibles.
Incorporación de reservas en mediano/largo plazo:
  Metodología 1: Incorporación variable binaria al modelo optimización (aproximaciones).
  Metodología 2: Proceso iterativo.
  Impactos de reserva en el largo plazo.

## Slide 3
Programación de la Operación
Mejoras posibles
1ª sem: 9 bloques (3D,3N,3M)
Etapas sucesivas
(semana/meses)
Tratamiento hidrológico
+ Metodología Reserva
+ Sistemas de almacenamiento.
+ Partida en caliente (cortes iniciales)
+ Cortes de factibilidad 2.0
168hrs con variables enteras.
Evaluación de desempeño de restricciones:
  Reserva primaria, secundaria (AGC).
  Rampas de subida/bajada.*
  Tiempos mínimos de operación.*
  Tiempos de partida.*
  Desfases hidráulicos*.
  Función de costos variables térmicos*.
Tunning (Soporte Técnico):
  Optimizador/Algoritmo (CPLEX/Barrier)
1 vez a la semana
+ ajustes diarios con cortes iniciales
1 vez al día
Mediano Plazo (2 años)
Corto Plazo (1sem)
Nbloq = 5
(2D,2N,1M)
N° Sim
N° Aper
Valor del agua 1ª semana
+ estado operativo de centrales (solución inicial)
+ cotas finales embalses.
* Confirmar si es que ya están siendo consideradas

## Slide 4
Proceso Normativo Programación Operación
Incorporación de reservas en mediano/largo plazo
Metodología 1: Restricciones aproximadas
+
Restricción de reserva en giro de subida máxima que puede aportar una central
Restricción de reserva en giro de subida máxima por zona
: Variable binaria 0 ó 1.
Opciones a evaluar:
Variable binaria como parámetro de entrada aplicable a ciertas centrales: conocimiento del sistema.
Linealización de variable binaria entre 0 < m < 1: redondeo en iteraciones finales del modelo PLP.
Notes: Opción 1: incorporar centrales que entregaron reserva el día anterior.
Problema en definición de reserva al operar en mínimo técnico, penalizaciones en FO?

## Slide 5
Proceso Normativo Programación Operación
Incorporación de reservas en mediano/largo plazo
Metodología 2: Proceso iterativo
Etapa 1: Ejecutar Modelo PLP
Etapa 2: Ejecutar UC para “n” esc. hidros
Input a UC:
Uso (valor) del agua (plpemb.csv)
Ejecutar UC esc hidro i
Ejecutar UC esc hidro n
Etapa 4: Generar archivo de entrada a PLP (plpmances.dat)
Etapa 3: Generación por central por hora considerando restricción de reserva
Retroalimentación a PLP:
Ajustes a Pmax/Pmin
por escenario hidrológico
(plpmances.dat)
…
Supuestos a definir:
Etapas a resolver con UC.
Resolver solo un esc. hidrológico (determinista).
Tipo de centrales a ajustar (solo embalses?)
Notes: Supuestos y simplificaciones a considerar para acelerar el proceso
Una etapa/semana con UC, elección de aperturas, esc.hidrológicos, etc.

## Slide 6
Proceso Normativo Programación Operación
Impacto de reserva – Caso de prueba
Caso simplificado, caso determinístico
Se resuelve el despacho para 1 año completo
1 central hidro con capacidad de regulación (aprox . El Toro)
Energía total = 100.540 GWh (energía proyectada al 2025)
21% de energía solar y eólca
Requerimiento de reserva secundaria 622-830 MW
Participación generación

## Slide 8
Proceso Normativo Programación Operación
Impacto de reserva – Caso de prueba
Impacto de restricción de reserva en cota de embalse