## Slide 1
27 de marzo de 2026
DS79/2020: ¿Qué cambió en el Servicio de Gas de Red? Un recorrido por las principales modificaciones en la distribución de gas
Reglamento de Servicio de Gas de Red y de Distribución de Gas Licuado a Granel
Procedimiento de Cambio de Proveedor
Carlos Ebensperger H.
Unidad de Inteligencia de Mercado y Regulación de Combustibles
División de Combustibles y Nuevos Energéticos
Ministerio de Energía

## Slide 2
EL PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE PROVEEDOR (“CDP”) EN EL REGLAMENTO DE SERVICIOS DE GAS (DS79)
GOBIERNO DE CHILE
CHILE AVANZA CONTIGO

## Slide 3
GOBIERNO DE CHILE
CHILE AVANZA CONTIGO
¿Cómo se compara el DS79 con el DS67/2004 de Economía en cuanto al CDP?
DS67/2004 Economía: CDP “mencionado” sólo en:
  Art. N°3: referencia al Art. 86
  Art. N°86: enfoque de término de servicio de gas, y CDP principalmente en desconexión y conexión de instalaciones y responsabilidades
DS79:
¿Cómo se define el “Cambio de Proveedor”: [Art. 6 N°5, DS79]: Procedimiento que tiene por objeto el cambio de empresa distribuidora, o distribuidora de gas licuado a granel, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 29 bis a 29 quáter del decreto con fuerza de ley N°323 de 1931, del Ministerio del Interior, Ley de Servicios de Gas, y sus modificaciones, en adelante la "Ley" o la "Ley de Servicios de Gas", y en el presente reglamento.
CAPÍTULO VII (DEL TÉRMINO DEL SERVICIO DE GAS Y DEL PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE PROVEEDOR): Arts. 111-136, esencia del CDP
CAPÍTULO VIII (DEL INFORME DE VALORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS): Arts 137-150
CAPÍTULO IX (DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA): Arts. 151 y 153

## Slide 4
GOBIERNO DE CHILE
CHILE AVANZA CONTIGO
¿De dónde viene el Cambio de Proveedor? Ley de Servicios de Gas
CDP proviene de Arts. 29 bis, 29 ter y 29 quáter de Ley de Servicios de Gas (“LSG”), según cambios introducidos por Ley N°20.999 (2017).
Artículo 29 bis, LSG (derecho a CDP y cláusulas de permanencia):
“Los clientes o consumidores con servicio de gas residencial tienen derecho a cambiar de empresa distribuidora en conformidad a las normas de la presente ley”.
Se regulan los plazos de las cláusulas contractuales de permanencia mínima
  Artículo 29 ter, LSG (transferencia de instalaciones):
  En CDP, Empresa Entrante tiene derecho a adquirir instalaciones de Empresa Saliente:
    A precio convenido o
    A precio establecido en Informe de Valorización de Instalaciones, si no se ponen de acuerdo
Artículo 29 quáter, LSG (Informe de Valorización de Instalaciones de CNE)
  Metodología y contenido para establecer precios de transferencia si no hay acuerdo de precio de transferencia de instalaciones

## Slide 5
GOBIERNO DE CHILE
CHILE AVANZA CONTIGO
Recordatorio: Regulación de Cláusulas de Permanencia Mínima
La LSG no permite cláusulas contractuales que obstruyan el término de contrato, y regula las cláusulas de permanencia mínima (Art. 29 bis, inc. 2, LSG; Art 25 DS79):
Regla general para cláusulas de exclusividad o permanencia mínima es de 2 años máximo contados desde el inicio del suministro. El DS79 [Art. 25] define este último hito como:
  Primera lectura de medidor en gas de red, en caso de empresas distribuidoras
  Inicio de suministro físico, en caso de distribuidoras de gas licuado a granel
El plazo sube a 5 años cuando se deba sustituir/adaptar instalaciones existentes del cliente o consumidor debido a modificaciones en las especificaciones del suministro para permitir la conexión a la red de distribución
El plazo también será de 5 años desde recepción definitiva de las obras por DOM para nuevos proyectos inmobiliarios

## Slide 6
GOBIERNO DE CHILE
CHILE AVANZA CONTIGO
Marco General del CDP en el DS79
  CDP expresamente normado es el de Servicio de Gas Residencial:
    Art. 6, N°47. “Servicio de Gas destinado a Consumidores que utilizan el Gas para el funcionamiento de Artefactos de uso doméstico en residencias particulares o de uso comunitario.”
  No pueden establecerse cláusulas contractuales que entorpezcan el fin de contrato
  Puede efectuarse CDP entre cualquier par de empresas:
    Distribuidoras con redes concesionadas
    Distribuidoras con redes no concesionadas
    Distribuidoras de gas licuado a granel [por aplicación del Art. 1, inc. 3 de LSG]
  Para servicio de gas Comercial o Industrial, aplica el Art. N°110 del DS79 (¡pero no definido como CDP!), análogo al Art. N°86 del DS67/2004 de Economía (desconexión y conexión de instalaciones, y responsabilidades de empresas)
  Empresas deben resguardar que CDP no afecte calidad del servicio de gas ni condiciones de seguridad necesarias para evitar peligros para las personas o cosas.
  Empresas deben procurar entregar información tanto entre ellas como a Solicitantes

## Slide 7
GOBIERNO DE CHILE
CHILE AVANZA CONTIGO
Solicitud del CDP
  ¿Quiénes pueden solicitar el CDP? [Art. 17]:
    Cliente
    Consumidor con consentimiento de cliente (=> radica deuda en propiedad)
    Consumidor sin consentimiento de cliente (=>no radica deuda en propiedad)
    Condominio residencial
    Condominio residencial más servicio comercial, si comparten empalme
  ¿Qué medios pueden usarse para pedir CDP?
    Físicos o electrónicos, pero debe generarse constancia del solicitante [Art. 18]
    Empresas deben tener formulario para CDP en sus sitios webs y oficinas, y se regula su contenido mínimo (identificación, consentimientos, dirección, tipo de gas, Saliente, etc.) [Art. 19]
  Solicitud de CDP sólo se entenderá realizada si cumple con todos los antecedentes requeridos, pero siempre tiene derecho a presentar nueva solicitud [Art. 19]
  Solicitud puede ser dejada sin efecto por Solicitante hasta comunicación de Cronograma [Art. 114]

## Slide 8
GOBIERNO DE CHILE
CHILE AVANZA CONTIGO
Oposición al CDP
Empresa Saliente puede oponerse al procedimiento de CDP sólo si:
  Está vigente una cláusula de permanencia mínima
  Hay morosidad vigente del cliente/consumidor, excepto en condominios (puede cambiarse con algunos clientes/consumidores en mora)
  Saliente adjunta prueba de alguno de los casos anteriores
Si Saliente no responde en plazo o no entrega información de respaldo, el CDP continúa
Si Entrante se niega a CDP, se termina el proceso
Concesionarias no pueden negarse a CDP, salvo lo dispuesto en LSG y DS79 (ej: Solicitante fuera de zona de servicio)
Saliente no puede desmejorar servicio si Entrante rechaza el CDP
Solicitante puede iniciar nuevo CDP o recurrir a SEC

## Slide 9
GOBIERNO DE CHILE
CHILE AVANZA CONTIGO
Plazos máximos del CDP
Regulación del proceso de CDP en DS79 implica plazos máximos para sus etapas (días hábiles):
3 desde presentación de Solicitud: Entrante: declara admisibilidad o no de Solicitud (Art. 20 inc. 1)
5 días desde recepción conforme de Solicitud: Entrante: remite copia de Solicitud a Saliente (Art. 20 inc. 2)
5 días desde recibida copia de Solicitud: Saliente puede:
  comunicar problemas de Solicitud, lo que debe ser comunicado por Entrante a Solicitante en 3 días (se acaba proceso) (Art. 20 inc. 2)
  puede comunicar oposición fundada a Solicitud, entregando antecedentes de i) exclusividad o ii) morosidad. (Art. 116 inc. 1)
  aceptación y entrega de antecedentes (planos, declaraciones y certificaciones de GL granel) a Entrante (Art. 117 inc. 1)
10 días desde vencimiento de plazo de informar de Saliente: Entrante: acepta o rechaza Solicitud (Art. 118 inc. 1)
5 días desde aceptación de Solicitud por Entrante: Entrante: comunica a Saliente y a Solicitante el cronograma acordado con este último. (Art. 126 inc. 1)
3 a 10 días desde comunicado el Cronograma: Entrante debe iniciar ejecución de obras o actividades del Cronograma, salvo modificación por acuerdo entre Entrante y Solicitante (Art. 126 inc. 2), o puede extenderse si entrante es Concesionaria y requiere permisos (Art. 126 inc. 3)
20 días desde comunicado el Cronograma: Entrante: plazo para ejecutar todas las obras contempladas en él (Art. 128 inc. 1), extensible en 15 días si Entrante debe ejecutar nuevas instalaciones o modificar las existentes (Art. 131 inc. 1)
Total plazo máximo implícito, por defecto: 58 días (tiene excepciones detalladas, por etapa, en DS79)

## Slide 10
GOBIERNO DE CHILE
CHILE AVANZA CONTIGO
Del Cronograma
Una vez aceptada solicitud de CDP, Entrante debe emitir Cronograma:
Acordado con Solicitante
Debe comunicarse a Solicitante y Saliente 5 días desde aceptación de solicitud de CDP
Debe permitirse a Saliente participar en aquello en que se requiera su intervención
Contenido mínimo del Cronograma:
  Detalle de obras: desconexiones de instalaciones de Saliente y conexiones de Entrante, modificaciones a instalaciones interiores
  Fecha de inicio y finalización de instalaciones, y/o de transferencia de instalaciones
  Nómina de unidades con morosidad, en caso de condominios
  Detalle de instalaciones a transferir y a retirar
  Consentimientos expresos del Solicitante en los casos que DS79 lo pide (ej: cambiar inicio de obras; permitir dejar instalaciones en su propiedad; ampliar plazo de obras)
  Plazo programado de ejecución material de CDP
Cronograma debe contemplar puesta en servicio de nuevas instalaciones y actualización de declaración de propiedad de instalaciones transferidas

## Slide 11
GOBIERNO DE CHILE
CHILE AVANZA CONTIGO
  Levantamiento de Acta
Entrante debe levantar un acta de todas las obras o actividades realizadas en ejecución del cronograma. Será firmada por Entrante, Saliente, y Solicitante, y todos recibirán copia
Debiendo registrarse, como mínimo en el Acta: Fecha de obras; concurrencia de Saliente; instalaciones transferidas, inhabilitadas y retiradas; unidades morosas; volumen de gas licuado en los tanques; lectura final e inicial del medidor; cumplimiento o no del cronograma
El acta debe ser firmada por Entrante, Saliente, y Solicitante, y cada uno recibirá copia; pero si alguno de éstos 2 últimos no lo hace, Entrante se lo entregará

## Slide 12
GOBIERNO DE CHILE
CHILE AVANZA CONTIGO
Transferencia, Retiro, Inhabilitación de Instalaciones de Saliente
Si Entrante lo pide, Saliente debe transferir -parcial o totalmente- las instalaciones muebles dentro de propiedad del cliente, a precio convenido entre ambas
Si no hay acuerdo de precio, instalaciones se valorizan a precio del Informe de Valorización CNE
Si transferencia incluye GLP almacenado, se valoriza según últimas boletas
Si Entrante no pide transferencia, Saliente debe retirar dichas instalaciones
Si Saliente no retira instalaciones, Entrante debe retirarlas y entregarlas a saliente en lugar de acopio designado, a costo de Saliente
Todas las empresas deben publicar lugar (y su horario) de acopio regional de instalaciones retiradas e informarlos a SEC
Se debe restaurar terreno a estado previo a retiro, salvo autorización de propietario
Solicitante puede acordar en Cronograma que algunas instalaciones no sean retiradas, con consentimiento de Saliente, debiendo quedar inhabilitadas y selladas de acuerdo a las condiciones y requisitos de seguridad

## Slide 13
GOBIERNO DE CHILE
CHILE AVANZA CONTIGO
Lecturas de Medidor
Última lectura de medidor de Saliente debe ser en simultáneo o antes de primera lectura de Entrante
Si Saliente no efectúa última lectura, Entrante tomará registro y se considerará válido lo señalado en el Acta
Responsabilidades de Empresas: cesará la responsabilidad de la Saliente e iniciará la responsabilidad de Entrante en calidad del servicio de gas y de la seguridad para evitar peligros para las personas o cosas en las fechas que consten en el acta, según corresponda:
  Fecha de desconexión física de las instalaciones de Saliente
  o fecha de materialización de la transferencia de dichas instalaciones
Suministro a Morosos
Saliente debe actualizar nómina de morosos a Entrante antes de finalización de obras
La Empresa Entrante no iniciará el servicio a los Clientes o Consumidores incluidos en la última nómina entregada por la Empresa Saliente, manteniendo el suministro suspendido, salvo que se acredite pago.
Una vez ejecutado CDP, Entrante debe actualizar a Saliente la nómina de morosos

## Slide 14
GOBIERNO DE CHILE
CHILE AVANZA CONTIGO
Otros Capítulos sobre CDP en DS79
CAPÍTULO VIII (DEL INFORME DE VALORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS): Arts 137-150
Regula contenido mínimo, etapas, plazos, método de valorización, componentes de costos, vida útil y depreciación, fuentes de información, indexaciones
CAPÍTULO IX (DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA): Arts. 151 y 153
CNE puede administrar sistema de información pública sobre CDP :
  Información de instalaciones transferibles.
  Información agregada sobre CDP (N°, transferencias, tipo de consumidores, plazo de obras)
Trimestralmente, empresas distribuidoras y distribuidoras de GLP deben enviar a CNE:
  Solicitudes de CDP
  Respuestas de aceptaciones y rechazos de solicitudes de CDP
  Cronogramas de ejecución de obras de CDP
  Precio de instalaciones transferidas
  Otros

## Slide 15
GOBIERNO DE CHILE
CHILE AVANZA CONTIGO
Algunas Estadísticas de CDP 2017-2026
 | Solicitudes de CDP | Clientes Involucrados
Presentadas | 16.378 | 71.322
Aceptadas | 7.377 | 20.935
Rechazadas | 7.716 | 32.434
Fuente: CNE |  |